# Svislá pravá část obložkové zárubně posuvných dveří

Přířezy pravé obložky :

položka č. 5      2.120  x   85   (2dlouhé hrany opatřeny ABS 0,5mm)  1ks

položka č. 6     2.120  x    24     1ks

položka č. 7      2.120  x   85    (1dlouhá hrana opatřena ABS 0,5mm) 1ks

položka č. 8      2.120  x   12     1ks

poznámka:  kótované  šířky přířezů jsou včetně lišt ABS

Přesný dekor Calvados stanovit po porovnání s již použitým materiálem.

# Text boxes

1143

KNIHOVNA

Obývák

Chodba

Vodorovný řez obložkou

lamino Calvados

( 1113 )

( 1095 )

( 1313 )

( 1228 )

Přířezy nadpraží obložky :

položka č.   9    1.313  x   90         1ks

položka č. 10    1.095  x   24         1ks

položka č. 11   1.228  x   90         1ks

položka č. 12   1.095  x   12         1ks

Přesné délky se určí po osazení svislých prvků

Přířezy opatřit lamino hranou Calvados

Přesný dekor Calvados stanovit po porovnání s již použitým materiálem.

4

4

2

3

1

5

6

7

8

90

LAMELA

12

9

10

11

6

6

12

24

12

orlenová

příčka

85

85

85

18

18

90

Svislý  řez nadpražím

lamino Calvados

Chodba

Obývák

24

12